# Anagrafe

| Codice elaborato | 4.1.01G_0 |
| --- | --- |
| Titolo elaborato | Quadro d’unione dei dati grezzi del sensore laser scanner |
| Titolo prodotto | Dati grezzi del sensore laser |
| Studio | Esecuzione di rilievi “Laser–scanner” del fiume Po da confluenza Pellice a confluenza Ticino |
| Descrizione sintetica | Contiene l’inquadramento delle tavole in cui è stato suddiviso l’ambito di studio divise per tratto d’appartenenza e nei due sistemi di riferimento |
| Finalità | Determinazione dell’assetto plano-altimetrico del territorio di pertinenza fluviale definito da un’insieme di punti quotati del terreno |
| Utilizzo | L’ ambito di studio è stato suddiviso in 264 tavole di 2 Km X 2 Km. |
| Lingua | Italiano |
| Documenti | Relazione descrittiva dell’attività |
| Versione | Definitiva |
| Data | 14-08-2004 |
| Stato avanzamento | Consegna finale |
| Elaborati collegati | 4.1.02G_0 - 4.2.02D_0 – 4.1.01D_0 – 4.1.02D_0 |
| Note |  |

Autori e copyright

|  | Editore / Committente | Autore / Esecutore |
| --- | --- | --- |
|  | Autorità di bacino del Fiume Po | Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. |
| Ruolo | Committente | Realizzatore |
| Contatti: Nome |  | Geom. Gianfranco Lombardo |
| Contatti: Ruolo |  | Responsabile Progetto |
| Contatti: Indirizzo | Via Garibaldi, 45 – 43100 Parma Tel 0521/2761 | Via Cremonese 35/A ,Parma 43010 Fontana Tel 0521/994948 – Fax 0521/992803 E_mail: info@cgrit.it |
| Copyright |  |
| Restrizioni all’utilizzo |  |

# Dominio spaziale

| X, Y Min | UTM-WGS84 = 384590, 4 961 850 UTM-ED50 = 384671 , 4962050 |
| --- | --- |
| X, Y Max | UTM-WGS84 = 518590, 5 005 850 UTMED50 = 518672 , 5006049 |
| Nome area geografica | Regione fluviale del fiume Po compreso fra “confluenza Pellice” e ““confluenza Ticino (206 Km, 547 Km2) |
| Tipo area geografica | Regione fluviale del fiume Po |
| Copertura | 100% per l’intero Tratto del Fiume Po da confluenza Pellice a confluenza Ticino (206 Km, 547 Km2) |

Dominio temporale

| Dalla data: | 01/2004 |
| --- | --- |
| Alla data: | 04/2004 |

Sistema di riferimento:

| Sistema di riferimento primario | Datum | WGS84 |
| --- | --- | --- |
|  | Ellissoide Proiezione Sistema riferimento altezze | WGS84 U.T.M. Fuso 32 Quote Ortometriche |
| Sistema di riferimento Dati trasformati | Datum | ED50 |
|  | Ellissoide | International |
|  | Proiezione | U.T.M. Fuso 32 |
|  | Sistema riferimento altezze | Quote Ortometriche |

Tipologie e formati

| Tipologie e formati | .SHP Formato ArcView GIS della ESRI Il formato Shape di ESRI è un formato proprietario di ESRI, strutturato in forma tabellare e i cui attributi sono descritti in seguito |
| --- | --- |

Oggetti

| Nome oggetto | Quadro_unione.shp = nome del file contenente il quadro d’unione delle tavole di 2 Km x 2 Km Limite.shp = nome del file contenente il limite utilizzato per l’elaborazione dei dati diviso per tratti |
| --- | --- |
| Descrizione | I file contenuti nell’elaborato consentono l’inquadramento geografico dell’intero progetto e per tutti gli elaborati collegati |
| Istanze | Un file in formato shape contenente le informazioni relative al quadro d’unione delle tavole dei dati grezzi e un file contenente il limite utilizzato per restituire i dati diviso per tratti. |
| Completezza | 100% rispetto a quanto previsto dal programma di indagini. |
| Codice |  |

Attributi:

| Colonne Tabella File Quadro_d’unione | Nome: | Descrizione | Dimensione | Dominio attributo | Riferimento temporale | Unità di misura | Completezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I^ colonna | Shape | Poligono | - | - | 2004 | - | 100% |
| II^ colonna | Tavole | Numero di tavole | - | - | 2004 | - | 100% |
| III^ colonna | Tratto | Tratto in cui ricade la tavola | - | - | 2004 | - | 100% |
| File Limite |  |  |  |  |  |  |  |
| I^ colonna | Shape | Poligono | - | - | 2004 | - | 100% |
| II^ colonna | Area | Superficie del tratto interessato | - | - | 2004 | ettari | 100% |
| III^ colonna | Perimeter | Perimetro del tratto interessato | - | - | 2004 | metri | 100% |
| Origine | Rilievo con laser-scanner aviotrasportato Per il secondo lotto di produzione è stato utilizzato anche il sistema Laser aerotrasportato Falcon II di Toposys; le caratteristiche del sensore sono differenti, così come differiscono alcuni passaggi nel ciclo di produzione dei dati (ad esempio alcuni software utilizzati nel trattamento dei dati). Pertanto, qui di seguito, nella descrizione del metadato, sono state differenziate le parti relative al sensore Optech ed al sensore Toposys per poter evidenziare e descrivere queste differenze. Laser-scanner modello: OPTECH ALTM 3033 avente le seguenti caratteristiche principali: N° di misure (impulsi) al secondo : 33.000 Quota di volo relativa : Fino a 3000 metri Semiangolo di scansione massimo: +/- 20° Frequenza di scansione: Variabile fino a 40 KHz Solidale con il laser è installata una piattaforma inerziale Applanix POS - AV 510 – DG. Questo sistema si compone di un ricevitore (antenna) GPS Novatel Millenium e di una Unità di Misure Inerziali (IMU). Il sistema permette di calcolare le traiettorie di volo per poi associarle alla misura laser e determinare le coordinate plano-altimetriche dei punti rilevati. Il sistema è calibrato attraverso appositi voli effettuati su un poligono di punti determinati con metodologia GPS. Questi punti sono ubicati sulla pista dell’aeroporto di Parma e in corrispondenza di un edificio nelle sue vicinanze. I punti del poligono sono inseriti in un apposito software che li confronta i punti misurati durante il volo di calibrazione. Il software utilizzato è di proprietà OPTECH, e si chiama ACALIB. Sono state, inoltre, realizzate delle verifiche dirette sul rilievo Laser; con strumentazione GPS in campagna sono stati determinati dei piani quotati di zone pianeggianti. I circa 20 punti così determinati sono stati direttamente confrontati con i punti del rilievo Laser. Un’ulteriore verifica è stata effettuata utilizzando i vertici della rete GPS dell’AIPO previa ricognizione e riporto della quota al suolo in zone pianeggianti. Laser-scanner modello: Toposys Falcon II avente le seguenti caratteristiche principali: N° di misure (impulsi) al secondo : 83.000 Quota di volo relativa : Fino a 1500 metri Semiangolo di scansione massimo: +/- 7° Solidale con il laser è installata una piattaforma inerziale Applanix composto da un ricevitore GPS ed una Unità di Misure Inerziali (IMU). Il sistema permette di calcolare le traiettorie di volo per poi associarle alla misura laser e determinare le coordinate plano-altimetriche dei punti rilevati. Il laser scanner Falcon II, essendo costituito da fibre ottiche, non ha parti in movimento e non richiede calibrazioni prima dell'effettuazione delle singole missioni; la calibrazione viene effettuata al momento del rilascio del sistema dalla casa costruttrice e viene ricontrollata durante le manutenzioni periodiche. Sono state realizzate anche in questo caso delle verifiche dirette sul rilievo Laser; con strumentazione GPS in campagna sono stati determinati dei piani quotati di zone pianeggianti. I punti così determinati sono stati direttamente confrontati con i punti del rilievo Laser. Un’ulteriore verifica è stata effettuata utilizzando i vertici della rete GPS dell’AIPO previa ricognizione e riporto della quota al suolo in zone pianeggianti |
|  | Ripresa La ripresa dell'area di studio con il laser-scanner Optech è stata realizzata dalla quota relativa di 1500 m mediante l'esecuzione di strisciate tra loro parallele con un interasse di circa 700 metri. E' stato utilizzato un semiangolo di scansione di 20° per cui la fascia di sovrapposizione dei dati è larga mediamente 200-240 m. La distanza media sul terreno tra i punti è di 1,6 m. La ripresa dell'area di studio con laser-scanner Toposys è stata realizzata dalla quota relativa di 1500 m mediante l'esecuzione di strisciate tra loro parallele con un interasse di circa 250 metri. E' stato utilizzato un semiangolo di scansione (fisso per questo sensore) di 7° per cui la fascia di sovrapposizione dei dati è larga mediamente 100 m. La distanza media sul terreno tra i punti è di circa 0,5 m. |
|  | Estrazione del dato grezzo: combinazione del dato Laser e del dato INS/GPS La prima operazione dopo il volo consiste nell’ estrarre i dati laser e i dati GPS/INS con il software REALM di proprietà OPTECH. Con il software POSPAC dell’APPLANIX vengono calcolate le traiettorie di volo, che in seguito sono combinate con i dati del Laser sempre con il software REALM, sincronizzandoli tra di loro per ottenere i dati grezzi del rilievo (operazione batch). Nel caso del sensore Toposys il procedimento è identico (anche il sensore Toposys monta un sistema inerziale Applanix), salvo che la combinazione dei dati laser ed inerziali è stata effettuata utilizzando un software proprietario di Toposys (TopPIT - Toposys Processing and Imaging tools). |
|  | Caricamento dei dati nel progetto I dati grezzi così ottenuti, sono caricati nel software TERRASCAN di proprietà TERRASOLID e divisi in tavolette di 2 km x 2 km. I dati grezzi sono espressi nel sistema UTM WGS84 fuso 32 e quota ellissoidica. Anche in questo caso il trattamento dei dati è stato il medesimo per il sensore Toposys, ma con il software TopPIT proprietario di Toposys. |
|  | Taglio in tavolette Il taglio è stato effettuato in tavolette di 2 km X 2 km nel sistema UTM WGS84 fuso 32 . |
|  | Eliminazione di eventuali punti anomali Nel dato grezzo i punti anomali sono quelli che non descrivono in modo corretto la superficie del terreno. Possono essere punti molto alti (ad esempio uccelli in volo ) o punti molto bassi (ad esempio rimbalzi anomali dell’impulso laser tra gli edifici che determina una maggiore distanza tra l’aereo e il terreno). I punti dei dati grezzi anomali vengono eliminati in una prima fase dell'elaborazione attraverso l'applicazione di una funzione macro del programma Terrascan. I comandi utilizzati sono nella finestra “classify low point” in cui sono impostati i valori: “more than others 0.5m whitin 5 m”. Questi valori classificano separatamente i “low point” che in ogni caso vengono verificati dall’operatore insieme agli “Hight point” (punti alti) visualizzando, in sezione, i punti rilevati per verificare che non sussistano eventuali ulteriori incongruenze. Gli “Hight Point” (per esempio Uccelli, fumo denso, ecc.) sono verificati solo manualmente. Questa operazione è effettuata esaminando porzioni di tavola per volta. Anche in questo caso il trattamento dei dati è stato il medesimo per il sensore Toposys, ma con software proprietari di Toposys. |
|  | Classificazione Una volta eliminati i “Low Point” e gli “High point” si passa a classificare i dati grezzi dividendo il terreno rispetto ai punti in sommità. Questa operazione è effettuata in un primo tempo in modo automatico con la finestra di Terrascan “classify ground” ,dove si impostano i valori di massima larghezza degli edifici, e l’angolo di inclinazione massima tra un punto e il vicino in modo da differenziare con entrambe le impostazioni le case e gli alberi rispetto al resto degli elementi. L’angolo di inclinazione tra punti vicini è impostato a 85° in modo da non classificare gli argini come punti in sommità. Dopo la prima parte automatica, si procede in modo manuale, attraverso la visualizzazione di sezioni altimetriche, alla verifica di questa classificazione. In seguito si classificano attraverso la selezione dei punti interessati, le strutture sovramontanti e sottomontanti (vedi allegato N° 4 Specifica Tecnica delle attività del Capitolato I° Capitolo). Con i dati così classificati si procede a scaricare il DSM. Le elaborazioni effettuate sui dati Toposys ricalcano anche in questo caso la stessa metodologia; attraverso algoritmi di filtratura opportuni, facenti parte ancora una volta di software proprietari di Toposys per il trattamento dei dati laser, vengono eliminati i pixel appartenenti alla vegetazione ed agli edifici. I "buchi" che si vengono a creare in questo modello vengono chiusi per interpolazione. Anche in questo secondo caso il metodo è semiautomatico, nel senso che è necessario ricorrere ad una operazione manuale di ottimizzazione e controllo finale. Anche la selezione degli elementi sovra e sottomontanti è effettuata in modo pressoché manuale, con l'aiuto di filtri spaziali che aiutano nell'identificazione degli elementi da evidenziare. |
|  | Trasformazioni quote da ellissoidiche a geoidiche Alla fine della registrazione del DSM si procede alla trasformazione delle quote ellissoidiche a geoidiche e dal sistema UTM WGS84 fuso 32 a UTM ED50 fuso 32. A questo scopo è stato utilizzato il programma ConVerto, che utilizza le griglie dell’IGM e un file (Po.par) con i 7 parametri di rototraslazione determinati con i 12 punti IGM95 e i 34 forniti dall’Autorità di Bacino Fiume Po di cui erano note sia le quote ellissoidiche sia le quote ortometriche. Con lo stesso programma è stata effettuata la trasformazione in UTM ED50 fuso32. |
| Accuratezza altimetrica del rilievo | ±30 cm in quota (da Capitolato) A quota di volo relativa di 1500 metri l’accuratezza (1 sigma) garantita dalla strumento è di ±20cm |
| Accuratezza planimetrica del rilievo | Elemento non critico ai fini del Capitolato A quota di volo relativa di 1500 metri l’accuratezza (1 sigma) garantita dalla strumento è di ±75cm |
| Accuratezza tematica | Giudizio non compatibile con il tipo di rilievo |
| Accuratezza temporale | Giudizio non compatibile con il tipo di rilievo |
| Accuratezza strumentale | Vedi accuratezza altimetrica e planimetrica del rilievo |
| Completezza |  |